Контрольно-кассовая машина

«Меркурий-115 ФКZ»

версия Online KZ

#### ИНСТРУКЦИЯ

по переоборудованию ККМ

для реализации в ней возможности

функционирования в OnLine режиме

Качество изделия обеспечено сертифицированной IQNet системой качества производителя, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). Производитель имеет сертификат Органа по сертификации Германии – DQS на соответствие требованиям стандарта DIN EN ISO 9001:2008

МОСКВА

#### СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.	4

2. Описание процедуры встраивания БФПИ и действий по окончанию встраивания БФПИ.	5

3. Доработка ККМ для реализации возможности подключения БФПИ и работы в OnLine режиме	6

4. Перечень документов, используемых при встраивании БФПИ в ККМ.	7

5. Перечень оборудования и материалов, используемых для встраивания БФПИ, и элементов, входящих в комплект доработки для встраивания БФПИ.	7

Приложение 1	8

Приложение 2	8

Приложение 3	11

Приложение 4	11

Приложение 5	14

# 1. Общие положения.

Настоящая инструкция устанавливает порядок взаимодействия пользователей контрольно-кассовой машины «Меркурий-115ФКZ» (далее – «ККМ» или «машина»), поставщика ККМ (ООО «Инкотекс-С», г. Москва), центров технического обслуживания (далее - ЦТО) по проведению мероприятий по переоборудованию ККМ, находящихся у пользователей, для реализации в них возможности функционирования режима OnLine. Переоборудованию для реализации возможности функционирования ККМ «Меркурий-115ФКZ» в режиме OnLine подвергаются ККМ, устройства управления которых имеют установленный разъем ХР9 или место для его установки.

Встраивание блока фиксации и передачи информации (далее БФПИ) - процедура, включающая переоборудование ККМ, в которой не реализована возможность функционирования в OnLine режиме, до соответствия эталонной версии ККМ, в которой эта возможность реализована.

Переоборудование может осуществляться ЦТО в Республике Казахстан, имеющих необходимое оборудование и квалифицированных специалистов, прошедших подготовку у поставщика или у представителя Поставщика в Республике Казахстан. ЦТО обеспечивают правильность и своевременность установки и замены БФПИ у пользователей, а также активизацию БФПИ у пользователей. При этом ЦТО несут всю полноту ответственности за обеспечение корректности функционирования БФПИ в составе ККМ.

За ошибки, допущенные ЦТО во время выполнения работ по доработке ККМ, поставщик ККМ ответственности не несет.

# 2. Описание процедуры встраивания БФПИ и действий по окончанию встраивания БФПИ.

Процедура встраивания БФПИ в ККМ включает в себя:

- переоборудование ККМ для реализации возможности функционирования в ней БФПИ;

- установку БФПИ в ККМ;

- проверку работоспособности БФПИ в составе ККМ;

- проведение необходимых записей в паспорте ККМ.

Переоборудование ККМ для реализации возможности функционирования в ней БФПИ, должно быть проведено с использованием комплекта доработки ККМ, обеспечивающего возможность встраивания и функционирования БФПИ в ККМ, и поставляемого в ЦТО генеральным поставщиком ККМ.

Комплект доработки, помимо оборудования, обеспечивающего возможность встраивания и функционирования БФПИ в ККМ, должен включать комплект эксплуатационной документации, шильдик с наименованием переоборудованной ККМ.

БФПИ поставляется в составе комплекта доработки.

В новом паспорте ККМ после ее переоборудования делаются записи о новом номере ККМ, МАС адресе и о дате переоборудования ККМ.  Записи заверяются подписью и печатью организации, проводившей переоборудование ККМ.

# 3. Доработка ККМ для реализации возможности подключения БФПИ

# и работы в OnLine режиме.

## Порядок доработки ККМ для реализации возможности подключения БФПИ представителем ЦТО:

- Выключить питание ККМ, отключить аккумулятор и осуществить разборку ККМ;

- Извлечь процессор, перепрограммировать его версией ПО 115KZ100, установить на место. Допускается замена процессора на новый с версией ПО 115KZ100;

- Проверить на устройстве управления наличие разъема ХР9 и резисторов R42 и R43. В случае их отсутствия, запаять из комплекта доработки (см. Приложения 2, 3)

- Припаять провод из кабеля подключения БФПИ АВЛГ 423.52.00-01 к выводу 1 микросхемы DA1 (BA05FP) (см. Приложения 2, 3);

- В соответствии с Приложением 1 (рис. 1) прорезать отверстие в корпусе под разъем Ethernet БФПИ;

- Установить SIM карту в БФПИ;

- Установить БФПИ из комплекта доработки. БФПИ крепится к корпусу ККМ с помощью двустороннего скотча 10x40 мм в соответствии с Приложением 1 (рис. 2, 3), предварительно обезжирив поверхности спиртовым раствором. Для  установки БФПИ надо вставить до упора разъем  Ethernet в отверстие корпуса и прижать БФПИ к корпусу в месте наклейки скотча.

- Установить модуль ФП из комплекта доработки;

- Подключить  разъемы кабеля между БФПИ, УУ и ФП;

Примечание:

Для ККМ «Меркурий-115ФKZ» в которых на устройстве управления отсутствует разъем ХР9, или место для его установки, необходима доустановка разъем ХР9 или замена устройства управления.

- Провести операции по настройке и проверке устройства управления, включающие в себя сверку номера машины, записанного в ФП и на шильдике, согласно методике, изложенной в Приложении 5;

- Закрыть крышку, завернуть винты крепления и опломбировать ККМ;

- Заменить шильдик на новый из комплекта доработки (см. Приложение 4);

- Произвести замену комплекта эксплуатационной документации ККМ «Меркурий-115ФКZ» (паспорт, руководство по эксплуатации, инструкция налогового инспектора) на комплект эксплуатационной документации из комплекта доработки;

- Провести программирование и регистрацию ККМ (см. Инструкцию налогового инспектора для ККМ «Меркурий-115ФКZ (версия OnLine KZ)»;

## 4. Перечень документов, используемых при встраивании БФПИ в ККМ.

- АВЛГ 410.00.00-60 РЭ - Руководство по эксплуатации. Контрольно-кассовая машина «Меркурий-115 ФКZ» версия OnLine KZ

- АВЛГ 410.00.00-60 НИ - Инструкция налогового инспектора. Контрольно-кассовая машина «Меркурий-115 ФКZ» версия OnLine KZ

- АВЛГ 410.00.00-60 ПС - Паспорт. Контрольно-кассовая машина «Меркурий-115 ФКZ» версия OnLine KZ

## 5. Перечень оборудования и материалов, используемых для встраивания БФПИ, и элементов, входящих в комплект доработки для встраивания БФПИ.

- БФПИ АВЛГ 423.51.00-02.

- Блок ФП АВЛГ 432.30.00-03.

- Кабель АВЛГ 423.52.00-01 для соединения БФПИ с ККМ.

- Разъем PH04D.

- Резистор 0805 – 3,0кОм + 5% - 2шт.

- Скотч двусторонний.

- Шильдик «Меркурий-115ФКZ (версия OnLine)».

## Приложение 1

Рисунок 1. Чертеж доработки корпуса ККМ

Рисунок 2. Место крепления двустороннего скотча на БФПИ

Рисунок 3. БФПИ, установленный в ККМ

## Приложение 2

ККМ «Меркурий-1115ФKZ»

Схема электрическая соединений.

Схема доработки устройства управления

для подключения БФПИ

## Приложение 3

## Приложение 4

Образец шильдика.

## Приложение 5

Методика проверки ККМ после установки БФПИ.

Форматирование памяти.

Нажать технологическую кнопку, расположенную на устройстве управления, включить ККМ и удерживать кнопку в нажатом состоянии до появления сообщения: «CLEAr 0». При отсутствии технологической кнопки замкнуть 2-й и 3-й выводы процессора и удерживать в замкнутом состоянии после включения до появления сообщения: «CLEAr 0». После появления на индикаторе этого сообщения нажимать клавишу «ПИ» до появления сообщения: «CLEAr 4», затем нажать клавишу «ИТ». После окончания процесса сброса ОЗУ для выхода из режима нажать на клавишу «C».

После включения при неформатированной памяти появляется сообщение: «Err 006». В этом случае необходимо нажать на технологическую кнопку, расположенную на устройстве управления, (или замкнуть 2-й и 3-й выводы процессора) и нажать на клавишу «ИТ».

После выполнения разметки, которая сопровождается сообщением «СБРОС ОЗУ», возможно появление сообщения «Err 062», свидетельствующее об отсутствии запрограммированного номера ККМ в ФП. В этом случае нужно нажать клавишу «С».

Ошибка «Err 010» (отсутствие даты) также сбрасывается нажатием клавиш «С». После появления приглашение к вводу даты «1=00.00.00» цифровыми клавишами введите значение текущей даты. Ввод подтвердите нажатием клавиши «ИТ». Для выхода нажмите «С».

Ввод времени.

После нажатия клавиши «00» и вывода на индикатор сообщения формате «ДД.ММ.ГГ», (день-месяц-год) нажмите клавишу «ПИ», и после вывода на индикатор текущего времени в формате «ЧЧ-ММ-СС» (часы-минуты-секунды) нажмите клавишу «Х», и цифровыми клавишами введите значение текущего времени. Окончание ввода подтвердите нажатием клавиши «ИТ». Для выхода нажмите «С».

Проверка версии ПО и цепей подключения БФПИ.

Находясь в меню выбора режимов нажмите на клавишу «.» и проконтролируйте результат распечатки на соответствие приведенному ниже (пример показан для нефискализированной ККМ):

Примечания. 1.На зарегистрированной ККМ, распечатка имеет другой вид. Если БФПИ активизирован, то дополнительно распечатывается итог активизации БФПИ.

2. Проверить соответствие заводского номера на шильдике корпуса, на упаковке и в распечатке, приведенной выше.

Записать в паспорт заводской номер и МАС-адрес из распечатки, приведенной выше

Тест уровня сигнала сотовой связи

Из меню выбора режимов нажмите клавишу «х», на индикаторе отобразится запрос номера теста «Fun». Нажмите клавишу «4» – будет запущен тест уровня сигнала сотовой связи. На индикаторе отобразится сообщение «...». Через несколько секунд на индикаторе отобразится сообщение:

УР.С=           ХХ

где ХХ - уровень сигнала сотовой сети в процентах.

Проконтролируйте значение уровня сигнала на значение не менее 50%.

# Text boxes

Место крепления БФПИ к корпусу ККМ с помощью двустороннего скотча

Точка припайки провода

XP9

R42, R43

Точка припайки провода

R42, R43

XP9